ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГеоИнформГрупп»

(ООО « ГеоИнформГрупп»)

Россия, 196641, г. Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой,

ул. Центральная, д.11, стр. А, офис 8-Н

ОГРН 1147847288335 ИНН 7802868443 КПП 781701001 
тел. 8(812)740-50-64 E-mail:GeoInformGrupp72@yandex.ru

Проект планировки и проект межевания

территории ИНдивидуальной жилой застройки,

местоположение: Ленинградская область,

ВОЛОСОВСКИЙ муниципальный район, БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОселение, ДЕРЕВНЯ Старые бегуницы, ограниченной с западной стороны подъездной дорогой к деревни синковицы, с северной, восточной и южной сторон – границами населенного пункта деревни старые бегуницы, с ЮГО-ЗАПАДА – границей территориальной зоны ж-1

ТОМ 1

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности, параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Договор №40/09-2017 от  14 сентября 2017 года

Санкт-Петербург

2018г

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГеоИнформГрупп»

(ООО « ГеоИнформГрупп»)

Россия, 196641, г. Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой,

ул. Центральная, д.11, стр. А, офис 8-Н

ОГРН 1147847288335 ИНН 7802868443 КПП 781701001 
тел. 8(812)740-50-64 E-mail:GeoInformGrupp72@yandex.ru

Проект планировки и проект межевания

территории ИНдивидуальной жилой застройки,

местоположение: Ленинградская область,

ВОЛОСОВСКИЙ муниципальный район, БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОселение, ДЕРЕВНЯ Старые бегуницы, ограниченной с западной стороны подъездной дорогой к деревни синковицы, с северной, восточной и южной сторон – границами населенного пункта деревни старые бегуницы, с ЮГО-ЗАПАДА – границей территориальной зоны ж-1

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности, параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Договор №40/09-2017 от  14 сентября 2017 года

Генеральный директор:						Хегай Н.В.

Санкт-Петербург

2018г

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 – Основная (утверждаемая) часть проекта планировки.

Пояснительная записка и графические материалы.

Том 2 – Материалы по обоснованию проекта планировки.

Пояснительная записка и графические материалы.

Том 3 – Проект межевания территории.

Пояснительная записка и графические материалы.

Том 4 – Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.   Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

#### Оглавление

| № п/п | Наименование раздела | №№ листов |
| --- | --- | --- |
|  | Состав проектной документации | 6-7 |
|  | Введение | 7-10 |
| 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения | 10-13 |
| 1.1. | Объекты федерального значения | 10-11 |
| 1.2. | Объекты регионального значения | 11-13 |
| 1.3. | Объекты местного значения | 13 |
| 2 | Характеристика планируемого развития территории и зон жилой застройки | 13-15 |
| 2.1. | Основные направления развития | 13-14 |
| 2.2. | Характеристики планируемого использования территории | 14-15 |
| 3 | Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории | 15-25 |
| 3.1. | Развитие объектов социальной инфраструктуры | 15-16 |
| 3.2. | Развитие объектов транспортной инфраструктуры | 16-18 |
| 3.2.1. | Главные улицы | 17 |
| 3.2.2. | Основные проезды | 17-18 |
| 3.2.3. | Протяженность улично-дорожной сети | 18 |
| 3.3. | Развитие объектов инженерной инфраструктуры | 18 |
| 3.3.1. | Водоснабжение | 18-20 |
| 3.3.2. | Водоотведение | 20-21 |
| 3.3.3. | Теплоснабжение | 21 |
| 3.3.4. | Газоснабжение | 21-23 |
| 3.3.5. | Электроснабжение | 23-25 |
| 3.3.6. | Телефонизация, радиофикация | 25 |
| 4 | Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 25-26 |
| Графическая часть основной части проекта планировки территории |
| 1. | Чертеж красных линий. М 1: 2000 | 27 |
| 2. | Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000 | 28 |
| 3. | Чертёж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. М 1:2000 | 29 |
| 4. | Чертёж линий, обозначающих объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2000. | 30 |
| 5. | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов, в том числе социально-культурного и коммунально-бытового назначения, и иных объектов капитального строительства, объектов капитального строительства местного значения. М 1: 1000. | 31 |
| 6. | Чертеж планировки территории. М 1: 2000. | 32 |

# Состав проектной документации

Основная часть проекта планировки территории:

I. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности, параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

II. Графическая часть основной части проекта планировки территории в составе:

1. Чертеж красных линий. М 1: 1000.

2. Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000.

3. Чертёж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. М 1:1000.

4. Чертёж линий, обозначающих объекты инженерной инфраструктуры. М 1:1000.

5. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов, в том числе социально-культурного и коммунально-бытового назначения, и иных объектов капитального строительства, объектов капитального строительства местного значения. М 1: 1000.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

- Пояснительная записка «Проект планировки и проект межевания территории индивидуальной жилой застройки, местоположение: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Бегуницкое сельское поселение, деревня Старые Бегуницы, ограниченной с западной стороны подъездной дорогой к деревне Синковицы, с северной, восточной и южной сторон – границами населенного пункта деревни Старые Бегуницы, с юго-запада – границей территориальной зоны Ж-1. Обоснование проекта планировки территории».

II. Графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки территории в составе:

1. Схема расположения элемента планировочной структуры.

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М 1: 1000

3. Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковочных мест, схема движения транспорта на соответствующей территории. М 1: 1000

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 1000

5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1: 1000

7. Схема планировочного решения территории.  М 1: 1000

# Введение

Настоящий проект планировки выполнен в соответствии:

- со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 г. №460 (с изменениями от 29.10.2015 №415, от 21.12.2015 №490);

- со схемой территориального планирования МО «Волосовский муниципальный район» Ленинградской области с последними изменениями;

- с элементами планировочной структуры, функциональным зонированием территории, планировочными и транспортно-коммуникационными связями, установленными -  Генеральным планом МО «Бегуницкое сельское поселение» Волосовского муниципального района Ленинградской области с последними изменениями (утвержденный решением Совета депутатов Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23.07.2014 №228);

- градостроительными регламентами территориальных зон, установленными Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования «Бегуницкое сельское поселение» с последними изменениями (утвержденные решением Совета депутатов Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23.07.2014 №229).

Подготовка проекта выполнена в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс» РФ;

- Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс» РФ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс» РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Областной закон от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области»;

- СНиП 2.07.01-89 (СП 42.13330.2011) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция", утвержденный приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150  (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- СНиП 2-01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНИП 2.05.02-85;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83 (с изменениями);

- Положение о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденное приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31.03.2016 №18 (с изменениями);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого качества»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта» с изменениями по СанПиН 2.1.2.2261-07;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Проектная документация выполнена на основании:

- Распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 23 июня 2017 №725 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах дер. Старые Бегуницы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области и ограниченной с западной стороны подъездной дорогой к дер. Синковицы, с северной, восточной и южной сторон – границами населенного пункта дер. Старые Бегуницы, с юго-запада – границей территориальной зоны Ж-1, местоположение: Ленинградская область, Волосовский  муниципальный район, Бегуницкое  сельское поселение, дер. Старые Бегуницы»;

- Технического Задания «на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах дер. Старые Бегуницы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области и ограниченной с западной стороны подъездной дорогой к дер. Синковицы, с северной, восточной и южной сторон – границами населенного пункта дер. Старые Бегуницы, с юго-запада – границей территориальной зоны Ж-1;

- Проект разработан на основе топографических материалов, в масштабе 1:500, выполненных ООО "Азимут" (г. Санкт-Петербург) 12.2016. (Система координат СК-64, система высот Балтийская 77 г.)

# 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения

## 1.1. Объекты федерального значения

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

В соответствии с проектом схемы территориального планирования Российской Федерации на территории  Бегуницкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области планируется строительство объекта энергетической системы федерального значения - высоковольтной линии напряжением 750 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС 750 кВ № 3 «Ленинградская» (протяженность участка по территории Бегуницкого сельского поселения 10,61 км) с установлением охранной зоны и санитарного разрыва 40 м и реконструкция магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград с изменением трассировки (протяженность по территории Бегуницкого сельского поселения – 13,87 км), увеличением диаметра до 700 мм, установлением санитарного разрыва 200 м.

Непосредственно на территории проектирования размещение объектов федерального значения не предполагается.

## 1.2. Объекты регионального значения

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с проектом схемы территориального планирования Ленинградской области на территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области планируется:

Автомобильные дороги

- строительство нового участка региональной дороги Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново;

Объекты газоснабжения

- строительство межпоселковых газопроводов от ГРС «Труд» с газификацией сельских населенных пунктов на 2015-2025 (2025-2035) годы;

- строительство межпоселковых газопроводов от ГРС «Гомонтово» с газификацией сельских населенных пунктов на 2015-2025 (2025-2035) годы;

Объекты водоснабжения

- строительство водозабора и водовода для подачи питьевой воды от месторождения подземных вод «Карстолово» до города Сосновый Бор на 2012-2015 годы;

Объекты образования

- создание ресурсного центра на базе ГБОУ СПО Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» в деревне Бегуницы на 2012-2015 годы;

Организация особо охраняемых природных территорий

- организация памятника природы «Копорский глинт» на 2015-2025 годы;

Объекты электроснабжения

Обеспеченность населения объектами электроснабжения регионального значения определяется, исходя из максимальной расчетной электрической нагрузки и годового электропотребления, рассчитываемых с учетом укрупненных показателей электропотребления (удельного расхода электроэнергии)

| Численность населения в населенном пункте, тыс. жителей на расчетный срок | Удельный расход электроэнергии, кВтч/чел. в год |
| --- | --- |
|  | без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
| до 50 | 2170 | 2750 |

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

При этом для развития проектируемой территории планируется:

- реконструкция подстанции ПС 35/10 кВ № 7 «Бегуницы» строительство заходов от ВЛ 110 кВ ПС Кингисеппская – Ленинградская ЛАЭС к реконструируемой ПС № 7 «Бегуницы»;

- строительство участка ВЛ 35 кВ, проходящей транзитом по территории поселения, демонтаж участка ВЛ 35 кВ, питающего ПС № 7 «Бегуницы»;

Непосредственно на территории проектирования размещение объектов регионального значения не предполагается.

## 1.3. Объекты местного значения

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, по

селения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Генеральным Планом муниципального образования Бегуницкое сельское поселение (утвержденным Решением Совета депутатов Бегуницкого сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области от 23.07.2014 №228), на территории проектирования планируются к размещению объекты местного значения – индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными участками 10-35 соток, блокированные жилые дома 1-3 этажа с придомовыми участками, объекты делового, общественного и коммерческого назначения, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, зеленые насаждения общего пользования, плоскостные спортивные сооружения, улицы и проезды на территории жилого квартала.

# 2. Характеристика планируемого развития территории и зон жилой застройки

# 2.1. Основные направления развития

1. Планируется размещение объектов жилищного строительства:

- 132 индивидуальных жилых домов;

- 3 блокированных жилых дома.

2. Планируется прокладка линейных объектов инженерной инфраструктуры:

- сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль планируемых улиц в жилой застройке и проездов;

- сетей дождевой канализации открытого типа вдоль планируемых улиц в жилой застройке и проездов;

-  газопровода среднего давления вдоль планируемых улиц в жилой застройке и проездов;

- ВЛ 0,4 кВ вдоль планируемых улиц в жилой застройке и проездов;

3. Планируется строительство объектов инженерной инфраструктуры:

- трех ТП 10/0,4 кВ;

- ГРП.

4. Планируется размещение объектов улично-дорожной сети:

- улиц в жилой застройке;

- основных проездов.

5. Планируется размещение трех площадок для сбора мусора.

6. Организация разворотных площадок у тупиковых основных проездов для исключения возможности сквозного проезда по земельным участкам.

7. Размещение учреждений системы социального обслуживания населения, не относящихся к объектам местного значения:

-  культурно-досуговый комплекс*;

- учреждения торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания**;

- спортивная площадка.

* проектом формируется один земельный участок, планируемый под строительство культурно-досугового комплекса, параметры которого определяются на последующих стадиях проектирования.

** проектом формируется один земельный участок, планируемый для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства объектов торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания. Расположение учреждений системы социального обслуживания населения определяется на последующих стадиях проектирования.

## 2.2. Характеристики планируемого использования территории

Таблица 1. Характеристика планируемого использования территории.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Площадь территории проектирования | га | 32,21 | 32,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| Территории, выделенные в соответствии с характером их использования: | га | 32,21 | 32,21 |
| 1.1 | застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 19,84 |
| 1.2 | блокированные жилые дома | га | - | 0,90 |
| 1.3 | объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0,05 |
| 1.4 | культурно-досуговый комплекс | га | - | 1,5 |
| 1.5 | учреждения торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания | га | - | 1,3 |
| 1.6 | спортивная площадка | га | - | 0,19 |
| 1.7 | улиц в жилой застройке, основные проезды | га | - | 3,0 |
| 1.8 | зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,2 |
| 1.9 | не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 32,21 | - |
| Территории общего пользования | га | - | 4,23 |

Предусмотренные проектом планировки основные параметры развития территории проектирования соответствуют требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области.

# 3. Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

## 3.1. Развитие объектов социальной инфраструктуры

Планируется размещение учреждений системы социального обслуживания населения, не относящихся к объектам местного значения:

- учреждения торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания;

-  культурно-досуговый комплекс;

- спортивная площадка.

Строительство прочих объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения на рассматриваемой территории не планируется.

Обеспечение жителей проектируемого жилого массива необходимыми услугами планируется за счет существующих объектов, расположенных в радиусе доступности.

В административном центре поселения - деревни Бегуницы расположены объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, которые обеспечат жителей проектируемого жилого массива необходимыми услугами.

Дополнительная нагрузка на учреждения социального обслуживания составит:

- дошкольные учреждения - 38 мест;

- общеобразовательные учреждения – 57 мест;

- амбулаторно-поликлиническое учреждение – 17 посещения/сути;

- магазины продовольственных товаров – 140 кв.м

- магазины непродовольственных товаров – 318 кв.м

- предприятия общественного питания – 38 посадочных места

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения – 66 кв.м

- помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности – 57 кв.м

## 3.2. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Планировочные решения в границах проектирования предусматривают комплексное развитие территории жилого массива с учетом инженерного оборудования, благоустройства и озеленения улиц и дорог. Проектные решения по трассировке уличной сети и прилегающей территории на стадии проекта планировки решены с учетом функционального зонирования территории и исключения транзитного движения автотранспорта по территории жилой застройки. Планировочная структура и трассировка транспортных и пешеходных направлений решена с учетом обеспечения безопасности и удобства движения транспорта и пешеходов, а также благоприятных санитарно-гигиенических условий жизни населения.

Связь кварталов осуществляется по главным улицам.  Проезды примыкают к проезжим частям главных улиц, которые, в свою очередь, обеспечивают связь территории проектирования с автомобильной дорогой до деревни Синковицы, которая в свою очередь связана с  автомобильной дорогой федерального значения Санкт-Петербург - Ивангород - граница с Эстонией (Евросоюз), обеспечивая беспрепятственное передвижение легкового и специального транспорта внутри квартала, а также связь рассматриваемой территории с другими населенными пунктами.

На территорию предусмотрено 3 въезда со стороны автомобильной дорогой до деревни Синковицы.

Разъездные площадки данным проектом не предусмотрены в связи с наличием двухполосного движения по всем направлениям улиц проектируемого жилого массива.

Хранение личного и гостевого автотранспорта осуществляется на территории придомовых индивидуальных участках, автостоянки планируются на территории будущего  культурно-досугового комплекса.

Для пропуска пешеходов предусмотрены плиточные тротуары шириной 1,0 метр.

Планировочное решение обеспечивает проезд автотранспорта ко всем планируемым участкам.

Проектируемая система улиц в пределах рассматриваемой территории согласно действующим нормативам подразделяется на следующие категории:

### 3.2.1. Главные улицы

Главные улицы, согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Главные улицы в жилой застройке планируются со следующими параметрами:

ширина улиц в красных линиях, м – 38;

ширина полосы движения, м – 3;

число полос движения – 2;

расчетная скорость движения – 40 км/ч;

ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

### 3.2.2. Основные проезды

Основные проезды, согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Основные проезды планируются со следующими параметрами:

ширина улиц в красных линиях, м – 15;

ширина полосы движения, м – 3;

число полос движения – 2;

расчетная скорость движения – 30 км/ч;

ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Планируемые тупиковые проезды не превышают 150 метров в длину, предусмотрена возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

### 3.2.3. Протяженность улично-дорожной сети

Таблица 2. Протяженность улично-дорожной сети.

| № | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети: | м | 4284 |
| 1.1 | Главные улицы | м | 942 |
| 1.2 | Основные проезды | м | 3342 |

## 3.3. Развитие объектов инженерной инфраструктуры

##### 3.3.1. Водоснабжение

В соответствии с п.5.2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение зданий объемом от 1 до 5 тыс. м3, с количеством этажей не более 2, составляет 10 л/с.

Продолжительность пожаротушения -  3 ч.

Противопожарный запас воды – 108 м3

В соответствии с п. 4.1.4 СП 10.13130.2009 внутреннее пожаротушение не требуется. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение -10 л/с.

Спецпожаротушение отдельных объектов решается на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормами и правилами.

Таблица 3. Расчет расходов водоснабжения и водоотведения проектируемой застройки

Расчетные расходы приняты в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.

Таблица 1. Расчет водопотребления и водоотведения проектируемых объектов

| № земельного участка | Наименование водопотребителя | Единица измерения | Кол-во | Норма водопотребления (общая), л/сут | Коэффициент суточной неравномерности | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий расход воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-132, 134, 136, 137 | Блокированные и индивидуальные жилые дома | чел. | 942 | 210 | 1,2 | 155,7 | 81,7 | 237,4 | - |
| 139 | Культурно-досуговый комплекс | раб. | 40 | 210 | 1,2 | 6,6 | 3,5 | 10,1 | 10,1 |
| 140 | Объекты торговли и общественного питания, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - общественное питание | условное блюдо | 600 | 12 | 1,2 | 6,2 | 2,4 | 8,6 | 8,6 |
|  | - торговля | раб. | 50 | 30 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 1,8 |
|  | Поливка твердых покрытий | м2 | 30000 | 0,4 | 1,0 | 12,0 | - | 12,0 | - |
|  | Поливка зеленых насаждений | м2 | 50000 | 3 | 1,0 | 150,0 | - | 150,0 | - |
| Всего по территории проектирования | 331,7 | 88,2 | 419,9 | 20,5 |

Горячее водоснабжение проектируемых объектов предусматривается локальным.

На основании таблицы 1 расходы воды и бытовых стоков на нужды проектируемой застройки составят:

- водоснабжение 419,9 м3/сут;

- водоотведение 20,5 м3/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Внутреннее пожаротушение не требуется.

Мероприятия по водоснабжению

1. Водоснабжение планируемого жилого массива предполагается осуществлять по техническим условиям на подключение объектов капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и канализации, инженерных коммуникаций и благоустройства.

2. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль планируемых улиц и проездов по всей территории проектирования.

3. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями планируемых жилых многоквартирных домов определяется на стадии архитектурного - строительного проекта;

4. Схема планируемых водопроводных сетей представляет собой закольцованную систему, в связи с чем, обеспечивается высокая надежность водоснабжения потребителей. Планируемые водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации.

5. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.

6. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с подачей воды через гидранты.

##### 3.3.2.  Водоотведение

Хозяйственно-бытовая

Ввиду отсутствия на рассматриваемой и прилегающих территориях централизованных сетей хозяйственно-бытовой канализации, сбор, удаление и обезвреживание нечистот предлагается не канализованное, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Не допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в естественный водоем! При не канализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.

Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. На каждом индивидуальном участке допускается применять

локальные очистные сооружения производительностью до 1—3 м³ с дальнейшим отводом в пониженное место. Применение выгребных устройств должно быть согласовано с местными органами охраны природы по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка. Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора.

Дождевая канализация

Проектом предусматривается прокладка дождевой канализации открытого (в канавах) типа. Ливневые стоки с проездов планируется собирать в придорожные дренажные канавы. Минимальный продольный уклон по канавам – 5 ‰.  Улицы и проезды запроектированы односкатными (уклон 20 ‰), с одной стороны проездов планируется организация дренажных канав для сбора дождевых стоков и последующим отводом воды в действующую сеть дождевой канализации вдоль существующих транспортных магистралей.

Уточнение всех высотных отметок и характеристик дорог, включая конструкцию дорожных одежд производится на последующих стадиях проектирования автомобильных дорог.

От объектов, загрязняющих дождевые стоки должна быть предусмотрена предварительная локальная очистка от нефтепродуктов и жира.

## 3.3.3.  Теплоснабжение

Мероприятия по теплоснабжению

Теплоснабжение территории предлагается производить за счет установки индивидуальных газовых котельных и водонагревателей, использования электрических термоблоков в каждом доме.

## 3.3.4. Газоснабжение

Использование природного газа потребителями планируемой малоэтажной жилой застройки предусматривается на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Расчет потребности в газе выполняется на стадии архитектурно - строительного проекта в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные сети»

Расчет тепловых нагрузок и расходов газа

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период принята -290C.

Расчет потребности в тепле выполнен на основании СП 50.13330.2012* Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, по технико-экономическим показателям.

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии с технико-экономическими показателями и расчетом тепловых нагрузок. Удельная теплоемкость природного газа принята 8000 ккал/м3.

Таблица 4. Расчет тепловых нагрузок и расходов газа

| № земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Общая площадь зданий, кв. м | Этажность, эт | Строит. объем, куб. м | Температура воздуха в помещении, оС | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Технологи-ческие нужды | ГВС ср.час. | ГВС макс.час. | отопление и вентиляция | общая | тепло | приготовл. пищи | всего |
| 1-132, 134, 136, 137 | Блокированные и индивидуальные жилые дома | 24300 | 2 | 72900 | 20 | - | 0,20 | 0,49 | 1,77 | 2,26 | 308 | 40 | 348 |
| 139 | Культурно-досуговый комплекс | 2000 | 1 | 7000 | 20 | - | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,23 | 31 | - | 31 |
| 140 | Объекты торговли и общественного питания | 1227 | 1 | 4295 | 20 | - | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 21 | - | 21 |
| Итого по территории проектирования | 0,00 | 0,25 | 0,61 | 2,04 | 2,65 | 360 | 40 | 400 |

Суммарная тепловая нагрузка проектируемой застройки составит 2.65 Гкал/час, расход газа - 400 м3/час.

Мероприятия по газоснабжению

1. Газификация проектируемого жилого массива предполагается на основании разработанной Схемы газоснабжения дер. Бегуницы, МО Бегуницкое сельское поселение, Волосовского  муниципального района Ленинградская область. Распределительный газопровод среднего давления намечается подземным способом в пределах красных линий на землях общего пользования (вдоль транспортной связи) от существующего газопровода среднего давления, проходящего вдоль автомобильной дороги до дер. Синковицы.

2.Обеспечение природным газом потребителей планируемых к строительству многоквартирных жилых домов предусмотрено от газопровода среднего давления, проложенного по территории жилого квартала.

3.Газопроводы среднего давления прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность в эксплуатации.

4. Для проверки пропускной способности существующего газопровода среднего давления необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки газопровода с недостаточной пропускной способностью.

## 3.3.5. Электроснабжение

По степени надежности внешнего электроснабжения, проектируемые объекты в основном относятся к потребителям II, кроме электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации, которые отнесены к потребителям – I категории.

Подсчет потребляемой мощности выполняется по укрупненным удельным показателям на основании «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов застройки и элементов городской распределительной сети» (изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94), ТСН30-305-2002 и аналогам проектируемых сооружений.

Таблица 5.  Расчет электрических нагрузок на шинах 6 (10) кВ источника электроснабжения

| № по ГП | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во | Уд. наг-ка, кВт | Ру, кВт | Кс | Рр, кВт | Cos ( | Sр, кВА | Категория электроснаб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-132, 134, 136, 137 | Индивидуальные жилые с газовыми плитами, саунами и квартиры повышенной комфортности в блокированных домах | объект | 132+30= 162 | 4.4 | 713.0 | 1.0 | 713.0 | 0.95 | 751.0 | III |
| 139 | Культурно-досуговый комплекс | м2 общ. пл. | 2000 | 0.054 | 108.0 | 0.8 | 86.0 | 0.95 | 90.0 | II |
| 140 | Объекты торговли и общественного питания, в том числе: | м2 общ. пл. | 1227.0 | - | - | - | - | - | - | II |
|  | - общественное питание | пос. мест | 38 | 1.04 | 40.0 | - | - | - | - |  |
|  | - торговля | м2 торг. пл. | 500 | 0.2 | 100.0 | - | - | - | - |  |
| Итого по объекту №140: | - | - | - | 140 | 0.8 | 112.0 | 0.95 | 118 |  |
| Всего по территории проектирования: | - | - | - | - | - | 911.0 | - | 959.0 | - |

По степени надежности внешнего электроснабжения, проектируемые объекты относятся к потребителям II и III категории надежности электроснабжения по ПУЭ.

Общая расчетная мощность проектируемой застройки ориентировочно составит: 911.0 кВт/959.0 кВА

Мероприятия по электроснабжению:

1. Электроснабжение проектируемого жилого массива будет производиться согласно техническим условиям ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» с учетом требований ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Разводящая электрическая сеть намечается воздушными линиями, с прохождением трасс по улицам, вне пределов придомовых территорий.

2. Электроснабжение потребителей планируется от трех ТП 10/0,4 кВ: планируемых к строительству.

3. Одновременно с сетями электроснабжения планируется организация уличного освещения на тротуарах.

##### 3.3.6. Телефонизация, радиофикация.

Подключение жителей планируемого жилого массива на данной стадии разработки проекта            планировки не планируется.

# 4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 4. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Площадь территории проектирования | га | 32,21 | 32,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| Территории, выделенные в соответствии с характером их использования: | га | 32,21 | 32,21 |
| 1.1 | застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами | га | - | 20,74 |
| 1.2 | объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 0,05 |
| 1.3 | культурно-досуговый комплекс | га | - | 1,5 |
| 1.4 | торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания | га | - | 1,3 |
| 1.5 | спортивная площадка | га | - | 0,19 |
| 1.6 | зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,2 |
| 1.7 | улиц в жилой застройке, основные проезды | га | - | 3,0 |
| 1.8 | не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 32,21 | - |
| Территории общего пользования | га | - | 4,23 |